## Slide 1: פרויקט סיום אביב תשע"ט הדרכה
אביב 2019 | מעבדה 1א 044157
הדרכה כללית מנהלות (מצגת נפרדת) | 
הנחיות כללית | 
VGA | 
זיהוי התנגשות | 
סיפתח إستفتاح (מעבדת VGA) | 
פרויקטים | 
ביליארד | 
Bubble trouble | 
Space invaders | 
טרזן | 

## Slide 2: הערות כלליות
שקט במעבדה - יש לדבג רוב הזמן בלי רמקול – השתמשו באוזניות
עבדו ביעילות –
  יש לבחור את סוג הקומפילציה (אנליזה, סינתזה, מלאה) בהתאם לשלב בו מבצעים קומפילציה, על מנת לחסוך בזמן.
  תכננו את עבודתכם, השתמשו בנייר ועפרון, אל תתחילו לכתוב קוד
  התקדמו בשלבים, כל שלב לדבג ולסמלט, לא לקפוץ מהר לסוף
יש לסמלט במידת האפשר בבית ולבוא למעבדה רק כדי להריץ ולדבג
לראשונה, כל זוג יקבל כרטיס FPGA, אנא השתמשו בהם בבית ומנעו עומס במעבדה
  (וכמובן שמרו עליהם למען הדורות הבאים)
הדוחות אינם לצאת ידי חובה !!!!
  השתמשו ב SIGNAL TAP ובסימולוציה, - ולא רק כדי למלא בדו"ח
  התחילו למלא את הדוח מיד עם תחילת העבודה על הפרוייקט
שמות קבצים וספריות – רק באנגלית וללא רווחים או -
עבודה בDESKTOP למהירות
לא לשכוח גיבוי - בכל סמסטר למישהו נמחקים הקבצים
לא לשכוח לישון, עבודה של 24 שעות רצופות אינה יעילה

## Slide 3: מה מכיל פרויקט
D2A
Sin
קןד שלכם
KBD
Sin
ציורים
VGA
רמקול
לחצנים
כדי לעבוד ללא מקלדת

## Slide 4: מה מכיל פרויקט
צלילים
מנהל משחק
KBD
MUX
VGA
רמקול
רקע
התנגשות
שחקנים
עצמים

## Slide 5: צלילים
מונה
טבלת סינוס
מונה 8 ביט לכתובות הזכרון
מחלק תדר

## Slide 6: רמות ציון
ציון 60 – שלב בפיתוח בו יש משחק אבל הוא מוגבל מאוד
ציון 80 – פיתוח מלא של כל מפרט המשחק, ללא תוספות
ציון 100 – הרחבות ותוספות למשחק איכותי

## Slide 7: פרויקט סיום אביב תשע"ט הדרכה
אביב 2019 | מעבדה 1א 044157
הדרכה כללית מנהלות (מצגת נפרדת) | 
הנחיות כללית | 
VGA | 
פרויקטים | 
ביליארד | 
Bubble trouble | 
Space invaders | 
טרזן | 

## Slide 8: ביליארד
משחק שבו יש שני כדורים על השולחן לבן ואדום, ומוט ביליארד
על השחקן להזיז ולסובב את המוט (X, Y וזווית) ולחבוט בכדור הלבן,
הכדור הלבן יבצע התנגשות אלסטית בכדור האדום ,
הכדור האדום אמור להתגלגל (ללא חיכוך) ולהיכנס לאחד החורים

## Slide 9: דרישות

## Slide 10: כך נראה המסך

## Slide 11: מימוש
VGA
MUX
hit
Background
“Holes”
Game controller
צלילים
RAND
BALL move
BALL draw
stick logic
stick draw
KBD
  בפגיעה – מחושבת מהירות כדור חדשה

## Slide 12: כדורים
לכל כדור יש מהירות Y X התחלתית = 0
לכל כדור מיקום X Y קבוע.
מיקום Y X מקודם בזמן (ימינה, שמאלה) בפונקציית move
בכל התנגשות בין כדור ומוט :
  לוקחים את כח המוט – ונתונים מהירות לכדור (תנע קווי)
בכל התנגשות בין כדור לחור:
  משנים ניקוד
בכל התנגשות בין כדורים - לממש אחרון
  לוקחים את שתי המהירויות של שני הכדורים - ומחברים
  מחזירים חצי (שימור תנע ואנרגיה) לכל כדור (בכיוון הנכון) פיסיקה -1
RAND
BALL move
BALL draw
hit

## Slide 13: סיפתח לבילארד
תצוגה המכילה :
חור
כדור [ ריבוע ] שנע בלחיצת מקש
עליו לנוע בקו ישר בכיוון החור
זיהוי התנגשות בחור
צליל בסיסי
הוספת
מקל שנע ומסתובב בלחיצת מקש
פגיעה ותנועה של הכדור
VGA
MUX
צלילים
KBD
Square move
stick

## Slide 14: משוואת ישר
לציור הקו
עבור כלYi חישוב Xi
הוספת עובי XiL XiR
בדיקה אם בתוך התחום
(XiL< X) && (X <XiR)
||
(top<Y) && (Y <bottom)
שימו לב ש כפולה של 2-n
למשל 1/8
משוואת הישר
(X1,Y1)
(Xi,Yi)
(X2,Y2)

## Slide 15: פתיחת pipe
צלילים
מנהל
משחק
KBD
MUX
VGA
רמקול
רקע
התנגשות
שחקנים
עצמים
VGA
MUX
hit
background
Game controller
צלילים
BALL move
BALL draw
stick logic
stick draw
KBD

## Slide 16: סיכום כך נראה המסך

## Slide 17: פרויקט סיום אביב תשע"ט הדרכה
אביב 2019 | מעבדה 1א 044157
הדרכה כללית מנהלות (מצגת נפרדת) | 
הנחיות כללית | 
VGA | 
פרויקטים | 
ביליארד | 
Bubble trouble | 
Space invaders | 
טרזן | 

## Slide 18: Bubble trouble
משחק שבו יש כדור שקופץ משמאל לימין
השחקן יכול לנוע ימינה ושמאלה, על השחקן לירות בו חץ
לחלקו לשני כדורים שממשיכים לקפוץ כל אחד בנפרד,
אחרי כמה שניות אחד הכדורים מתפוגג
אם השחקן מפצל את הכדור השני לפני שהקודם התפוגג הוא ניצח
אם הכדור פוגע בשחקן הוא מפסיד חיים או נקודה

## Slide 19: דרישות

## Slide 20: כך נראה המסך

## Slide 21: מימוש
21
VGA
MUX
hit
Game controller
צלילים
KBD
Background draw
Ball-1
move
Ball-1
draw
Player logic
player
draw
missile
move
missile
draw
move
draw
Ball-8
move
Ball-8
draw
  בפגיעה – נוצר כדור חדש

## Slide 22: ספתח
מימוש שחקן יחיד (ריבוע) המסוגל לנוע ימינה ושאלה על גבי המסך לפי פקודות מקלדת
צליל יחיד בלחיצת מקש
מימוש אובייקט נע (עיגול) במסלול פראבולי, הפיכת כיוון בתחתית ובפגיעה בשחקן
VGA
MUX
צלילים
KBD
square logic
square draw
ball logic
ball draw

## Slide 23: פתיחת PIPE
צלילים
מנהל
משחק
KBD
MUX
VGA
רמקול
רקע
התנגשות
שחקנים
עצמים
23
VGA
MUX
hit
Game controller
צלילים
KBD
Ball-1
move
Ball-1
draw
Player logic
player
draw
missile
move
missile
draw
Background draw
הוספת טילים
הוספת מנגנון פגיעה

## Slide 24: סיכום כך נראה המסך

## Slide 25: פרויקט סיום אביב תשע"ט הדרכה
אביב 2019 | מעבדה 1א 044157
הדרכה כללית מנהלות (מצגת נפרדת) | 
הנחיות כללית | 
VGA | 
פרויקטים | 
ביליארד | 
Bubble trouble | 
Space invaders | 
טרזן | 

## Slide 26: space invaders
משחק שבו יש הרבה מפלצות היורות על השחקן באופן אקראי
השחקן יכול לנוע ימינה ושמאלה, על השחקן לירות בו חץ ולפגוע במפלצות
שחקן וטילים כמו קודם
מערך של מפלצות
מפלצות זזות בצורה רנדומלית ימינה שמאלה
מפלצות יורות בצורה רנדומלית ימינה שמאלה

## Slide 27: דרישות

## Slide 28: כך נראה המסך

## Slide 29: מימוש
29
VGA
MUX
hit
Game controller
צלילים
KBD
Background draw
Player logic
player
draw
missile
move
missile
draw
Monster
move
Monster
draw
  בפגיעה – נפגעת מפלצת

## Slide 30: ספתח
מימוש שחקן יחיד (ריבוע) המסוגל לנוע ימינה ושאלה על גבי המסך לפי פקודות מקלדת
צליל יחיד בלחיצת מקש- (בהמשך יהפוך לטיל)
מימוש מפלצת/ות נעות רנדומלית ימינה ושמאלה – שכפול כמטריצה
VGA
MUX
צלילים
KBD
square logic
square draw
monster logic
monster draw
rand

## Slide 31: מפענח לשכפול אובייקטים
מטרה: לייצר הרבה אובייקטים בגודל זהה, שמסודרים כמטריצה, תוך שימוש ב-BITMAP יחיד - למשל מספר מקשים
לשם כך עלינו לדעת :
האם אנו בתוך המלבן שתוחם את כל המשבצות drawing request
באיזו משבצת אנחנו (אינדקס בX ובY )
  באינדקס זה ניתן להשתמש כדי לגשת למערך קטן שיציין אם הרכיב קיים או לא, צבעו וכו'
מהו האופסט מהפינה השמאלית עליונה של משבצת בודדת XY _Offset עבור ה Bitmap
6,6
6,7
5,7
5,6

## Slide 32: מפענח לשכפול אובייקטים
INDEX
מפענח לפי XY
ניקח את הכתובת של הפיקסל ונחלק אותה לרכיבים בדוגמה הבאה:
BITMAP 4*4 לפי ספרת יחידות
16 מלבנים 4*4 נבחרים לפי ספרת עשרות
X Y OFFSET
6,6
6,7
5,7
5,6
XY- פינה שמאלית עליונה
  (0x52, 0x65)
  (0x2, 0x5)
  (0x5, 0x6)
אזהרה: MOD ו- DIV הן בזבזניות במימוש
אלא אם כן עובדים בחזקות של 2

## Slide 33: פתיחת PIPE
צלילים
מנהל
משחק
KBD
MUX
VGA
רמקול
רקע
התנגשות
שחקנים
עצמים
הוספת טילים
הוספת מנגנון פגיעה
33
VGA
MUX
hit
Game controller
צלילים
KBD
Player logic
player
draw
missile
move
missile
draw
Monster
move
Monster
draw
Background draw
rand

## Slide 34: סיכום כך נראה המסך

## Slide 35: פרויקט סיום אביב תשע"ט הדרכה
אביב 2019 | מעבדה 1א 044157
הדרכה כללית מנהלות (מצגת נפרדת) | 
הנחיות כללית | 
VGA | 
פרויקטים | 
ביליארד | 
Bubble trouble | 
Space invaders | 
טרזן | 

## Slide 36: טרזן
על השחקן לעבור מצד אחד לשני, על ידי קפיצה למטולטלת כשהיא קרובה, תנועה ביחד איתה ושוב קפיצה למטלטלת השנייה
בקצה המטולטלת יש משטח קטן - עליו טרזן נח
המשחק נגמר כשטרזן מגיע לצד שני, הפסד קורה אם הוא נופל

## Slide 37: דרישות

## Slide 38: כך נראה המסך

## Slide 39: מימוש
rope
move
rope
draw
39
VGA
MUX
hit
Game controller
צלילים
KBD
Tarzan logic
Tarzan
draw
rope
move
rope
draw
Background draw
rand
  בפגיעה – מחושבת מהירות חדשה לטרזן

## Slide 40: ספתח
מימוש שחקן יחיד (ריבוע) המסוגל לקפוץ ימינה על גבי המסך לפי פקודות מקלדת
צליל יחיד בלחיצת מקש-
מימוש מטוטלת נעה ימינה ושמאלה, שרטוט ווקטורי
לא צריך לצייר את החבל בשלב זה, רק את המשטח שאליו טרזן קופץ
VGA
MUX
צלילים
KBD
square logic
square draw
rope logic
rope draw
rand

## Slide 41: PIPE
צלילים
מנהל
משחק
KBD
MUX
VGA
רמקול
רקע
התנגשות
שחקנים
עצמים
41
VGA
MUX
hit
Game controller
צלילים
KBD
Tarzan logic
Tarzan
draw
rope
move
End ofrope
draw
Background draw
rand

## Slide 42: משוואת ישר
לציור הקו
עבור כלYi חישוב Xi
הוספת עובי XiL XiR
בדיקה אם בתוך התחום
(XiL< X) && (X <XiR)
||
(top<Y) && (Y <bottom)
שימו לב ש כפולה של 2-n
למשל 1/8
משוואת הישר
(X1,Y1)
(Xi,Yi)
(X2,Y2)

## Slide 43: סיכום כך נראה המסך

## Slide 44
בהצלחה